## Slide 1
Tarcie, drgania i zużycie zaworów a ich trwałość i szczelność
Brzyście, 11 października 2025
Janusz Rogula
Politechnika Wrocławska

## Slide 2: TARCIE A NASZ PROTOPLASTA
Starożytny Egipt – 172 ludzi,
ciężar rzeźby 60 T ,
siła ciągnienia 1 niewolnika 800 N:

## Slide 3: TARCIE ŚLIZGOWE
Adhezja
Deformacja
TARCIE POMIĘDZY
POWIEKĄ A GAŁKĄ OCZNĄ
PRĘDKOŚĆ RUCHU POWIEKI 0-0,3 m/s
SIŁA NA STYKU POWIEKA-OKO 0,2-0,8 N
NACISK NA STYKU POWIEKA-OKO 3,4-3,9 mN/mm2
Wsp. tarcia przy tarciu suchym 0,64
Wsp. tarcia w obecności soli fizjologicznej 0,05-0,17

## Slide 4: Laboratorium armatury
.
Rys. 1. Przekrój zaworu kulowego: 1 – korpus, 2 – kula, 3 – trzpień, 4 – korpus zamykający, 5 – uszczelnienie kuli, 6 – uszczelnienie dławnicy, 7 - dławik
Fig. 1. Cross-section of ball-valve: 1 – housing, 2 – ball, 3 – spindle, 4 – closing housing, 5 – seal of ball, 6 – gland packing, 7 – screwed gland,
Zawory kulowe służą do odcinania przepływu czynnika w instalacjach wody, pary, cieczy oleistych i innych. Znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Zaletą jest zwartość budowy. Takie wszechstronne zastosowania wymagają właściwego doboru materiałów, charakteryzujących się odpornością na tak różnorodne media.
Przedmiot badań Object of investigation

## Slide 6
Rys.1. Zawór kulowy

## Slide 7
p×v=(p×v)dop
[pv]dop= dopuszczalne obciążenie cieplne pary ciernej
v

## Slide 8
Analiza elementów
zaworu po pracy

## Slide 9
DRGANIA

## Slide 10
  Drgania i hałas w instalacjach
Przepływ normalny przez zawór, p1 – ciśnienie przed zaworem, p2 – ciśnienie za zaworem, pv – ciśnienie parowania medium, pvc – ciśnienie w strefie „venacontracta".
Przepływ płynu przez przekrój o ostrych krawędziach i nazywa się „venacontracta”
Powodem występowania kawitacji jest nagłe obniżenie ciśnienia statycznego przepływającego płynu poniżej jego ciśnienia parowania. Jeżeli zawór wykazuje jakikolwiek stopień odzysku ciśnienia, to wtedy ciśnienie końcowe za zaworem jest wyższe od ciśnienie statycznego w przekroju gniazda. Za zaworem ciśnienie medium wzrasta ponad wartość ciśnienia parowania, przez co pęcherzyki pary wracają powrotem do postaci ciekłej.
Flashing występuje w momencie gdy ciśnienie na wylocie pozostaje niższe od ciśnienia parowania. Następstwem tego jest trwała zamiana cieczy w mieszaninę cieczy i pary. Zjawisku odparowania towarzyszy gwałtowny wzrost objętości i prędkości przepływu,
a także działania erozyjne na wewnętrzne powierzchnie zaworu oraz hałas. Występowanie flashingu zależy jedynie od parametrów przepływy i nie jest możliwe wyeliminowanie go metodami konstrukcyjnymi

## Slide 11
  Drgania i hałas w instalacjach
Schemat stanowiska badawczego: 1-zbiornik, 2-pompa, 3-przepływomierz, 4-wzbudnik drgań,
5-zawór, 6-ciśnieniomierz, 7-zawór regulacyjny, 8-komputer

## Slide 12
  Drgania i hałas w instalacjach
Drgania wymuszone przez wzbudnik nie spowodowały widocznych zniszczeń elementów wchodzących w skład konstrukcji zaworu, jednak znacząco wpłynęły na jego poziom szczelności, co pozwala wysunąć hipotezę o zaistnieniu mikrouszkodzeń na styku zawieradło – gniazdo. Podczas rejestracji drgań własnych zaworu stwierdzono, że poszczególne jego elementy wytwarzają różne widma drgań. Analiza drgań własnych zaworu była przeprowadzona dla różnych przypadków. Przepływ był dławiony stopniowo przy użyciu zaworu regulacyjnego, a także badany zawór był zamykany i otwierany. Drugim etapem pomiarów była rejestracja odpowiedzi zaworu na drgania wymuszone przez wzbudnik. W tym przypadku uzyskane przyspieszenia były znacznie większe, jednak pomimo tego nie zaobserwowano zjawiska kawitacji czy flashingu na elementach zaworu. Pomimo braku występowania zjawisk szkodliwych szczelność zaworu uległa znaczącemu pogorszeniu.

## Slide 13
Ciśnienie czynnika do 4 MPa
Wydajność od 2 do 32 m3/h
Moment na wrzecionie do 750 Nm
Siła wzdłużna na wrzecionie do 5000 KN
Prędkość obrotu wrzeciona regulowana od 5 do 50 obr/min
Czas postoju w pozycji zamkniętej lub otwartej zaworu 1-300 s
Zakres badanych średnic od 1/2” do DN500
Możliwość pracy stanowiska non-stop
Ciągła rejestracja parametrów pracy
Ilość cykli zamknięcia-otwarcia zaworu od 1 do 9999
Laboratorium armatury – badania trwałościowe
Parametry stanowiska

## Slide 14
Laboratorium armatury – badania trwałościowe abrazja

## Slide 15
ZAWÓR DN25
ZAWÓR DN50
ZAWÓR DN80

## Slide 19
Procedura badań trwałościowych zaworów przy przepływie gazu
Procedura na podstawie normy PN-EN ISO 15848-1

## Slide 22
Badania szczelności prowadzono helem o ciśnieniu 100 bar. Wyniki badań szczelności zaworu przed pracą oraz po testach trwałościowych (200 cykli)

## Slide 24
Nośność 61%
Nośność 99,4%
ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

## Slide 26
The general form of the Navier-Stokes equation
with the pressure force,
the gravity force and the viscous force per unit mass.
The flow rate out of a full annulus

## Slide 29
Laboratorium Techniki Uszczelniania i Armatury
Laboratory of Sealing Techniques and Valves

## Slide 30
Laboratorium Techniki
Uszczelniania i Armatury
Laboratory of Sealing
Techniques and Valves

## Slide 31
8-10 października 2025

## Slide 32: Dziękuję za uwagę
Dane kontaktowe
tel. 71 320 48 27
kom. 503 594 230
e-mail GRZEGORZ.ROMANIK@pwr.edu.pl, janusz.rogula@pwr.edu.pl