## Slide 1
„ZASTOSOWANIE ARMATURY ODCINAJĄCEJ NA BAZACH MAGAZYNOWYCH PRODUKTÓW NAFTOWYCH,
STUDIUM PRZYPADKU WYBRANYCH REALIZACJI.”
Michał Moryto, Grupa Andrex

## Slide 2
I. Produkcja zaworów
Kurki kulowe
Przezierniki
II. Serwis
Regeneracja, modernizacja
Automatyzacja
Produkcja części
III Armatura teflonowana
Armatura teflonowana
Elementy rurociągów
ANDREX VALVE GROUP – Filary działalności
IV. Przepustnice
Przepustnice centryczne
Przepustnice mimośrodowe
V. Kompleksowe dostawy armatury

## Slide 3: Zakres produkcji
Średnica nominalna : DN6÷DN300 NPS1/4” ÷ NPS12”
Temperatura : -196°C ÷ +400°C;
Ciśnienie nominalne : PN6÷PN420 CLASS150÷2500

## Slide 4
Wyroby wykonywane w najnowszych technologiach cięcia, obróbki skrawaniem oraz spawania
Technologia produkcji kurków kulowych

## Slide 5
Koncepcja zastosowania armatury odcinającej – jednego producenta
Źródło: komunikaty prasowe PERN, https://www.pern.pl

## Slide 6: Zakres produkcji armatury dla baz paliw
Kurki kulowe:
Nisko i średnio ciśnieniowe: PN16, PN25, PN40

## Slide 7
Kurki kulowe:
Wysokociśnieniowe; PN63, PN100, PN160
Zakres produkcji armatury dla baz paliw

## Slide 8: Zakres produkcji armatury dla baz paliw
Kurki kulowe:
Trójdrogowe i czterodrogowe

## Slide 9: Zakres produkcji armatury dla baz paliw
Przezierniki i wzierniki

## Slide 10: Zawory – zastosowanie wg czynników
Media:
Olej napędowy,
Benzyna,
Paliwo Lotnicze,
Paliwo okrętowe,
biokomponenty, dodatki uszlachetniające
Ppoż

## Slide 11
Wymagania: 1. Konstrukcja
•Kurek kulowy dostosowany do aplikacji i zastosowań przemysłowych -
Kurek wykonany obróbką skrawaniem oraz spawaniem przy wykorzystaniu standardowych materiałów hutniczych – nie stosuje się korpusów wykonanych z odlewów.
•Dostosowanie do pracy na rurociągach pionowych lub poziomych w dowolnym położeniu
•Szczelność zamknięcia dwukierunkowa - Klasa szczelności wewnętrznej i zewnętrznej : „A” wg PN-EN 12266-1
•Ogranicznik obrotu wykonany i działający niezależnie od dźwigni
•Kierunki otwarcia / zamknięcia umieszczone na tworzywowej nakładce dźwigni
•Trzpień wykonany z wizualnym odwzorowaniem pozycji kuli
•Dławnica samouszczelniająca ze sprężynami talerzowymi
• Dławnica z możliwością regeneracji i serwisu na instalacji bez demontażu zaworu
• Wykonanie antyelektrostatyczne z odprowadzeniem ładunków elektrycznych pomiędzy kula, trzpieniem i korpusem
• Kurki w wykonaniu Fire Safe – próba ogniowa
•Jeden (lub dwa) kołnierz obrotowy – łatwość montażu oraz minimalizacja naprężenia na rurociągu
•Konstrukcja jednoczęściowa (wersja spawana) minimalizująca ilość połączeń.
•Dławnica o niskiej emisyjności, przebadana zgodnie z VDI2440 (TA-Luft) lub EN-ISO 15848

## Slide 12
Wymagania: 2. Parametry pracy , Materiały
• Dopuszczalny Zakres temperatur: od -30°C do 250°C
• Dopuszczalny Zakres Ciśnień: do PN40
•Korpus - P355 + malowanie w klasie antykorozyjności C3, C4 lub C5 / Opcja: Korpus – 1.4301 / 1.4541
•Kula – stal nierdzewna 1.4301,
•Trzpień – stal nierdzewna 1.4305,
•Uszczelnienie kuli- PTFE 25GF – uszczelnienie uniwersalne z możliwości pracy w wysokich temperaturach
•Uszczelnienie trzpienia: 2 pierścienie z PTFE + włókno szklane oraz sznur PTFE
•Wszystkie w/w materiały opatrzone certyfikatem 3.1 wytwórcy
•Nie dopuszcza się zastosowanie metali kolorowych

## Slide 13
Wymagania: 3 Normy, badania oraz wymagania
•Miejsce produkcji (pochodzenia) – Polska / UE / NATO
•Projektowanie i produkcja spełnia wymagania systemu ISO9001 – zatwierdzone certyfikatem
•Armatura zgodna z wymogami Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej PED 2014/68/EU moduł B+D zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną
•Procesy spawalnicze wytwórcy zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614 zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną
•Procesy spawalnicze wytwórcy zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834 zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną
•100% produktów ma posiadać dokument potwierdzający próbę ciśnieniową wg norm PN-EN 12266: Badania armatury Część 1 oraz 2: Badania ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru (Obowiązkowe oraz dodatkowe)
•Znakowanie zgodne wg PN-EN 19:2005
•Kurki zaprojektowane zgodnie z normą: PN-EN 1983- Armatura przemysłowa - Kurki kulowe stalowe

## Slide 14
Wymagania: 3 Normy, badania oraz wymagania
• Deklaracja producenta dotyczące zastosowania armatury w strefie zagrożenia wybuchem,
• Kurki w wykonaniu Fire Safe – zabezpieczenie ogniowe - zgodnie normą EN ISO 10497 potwierdzone certyfikatem przez jednostkę niezależną
• Armatura opatrzona unikanym i indywidualnym numerem umożliwiającym identyfikację każdej sztuki
• Dokumentacja: Świadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204: 2006 zawierające informacje takie jak: numery armatury, potwierdzeniem parametrów pracy, przeprowadzonych prób oraz materiałami
• Badania VT oraz PT złączy spawanych na zaworze
• Serwis producencki gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Reakcja producenta w przeciągu 24 godzin. Dostępność części zamiennych na terenie kraju.
•Archiwizacja dokumentów technicznych związanych z zamówieniem z możliwością identyfikacji osób biorących udział w konstruowaniu, produkcji i odbiorach
•Możliwość audytowania producenta zarówno podczas procesu produkcji jak również prób ciśnieniowych

## Slide 15: Fronty– kolejowe oraz samochodowe
Kurki kulowe DN50 - DN100 kołnierzowe
Dopuszczenia TDT - zastosowania na urządzeniach NO
Możliwość wykonywania różnych przyłączy
Możliwość zastosowania blokady, plomby czy dead-man
Materiały promocyjne Baza Paliw Sp. z o.o. , Źródło: https://www.bazapaliw.pl/
Materiały promocyjne Baza Paliw Sp. z o.o. , Źródło: https://www.bazapaliw.pl/

## Slide 16
Fronty - Zawory trójdrogowe
Przykład:
Kurki kulowe trójdrogowe w wykonaniu pionowym – dającym możliwość zastosowania kurków na frontach zdawczo – odbiorczych.
Kula L w wykonaniu pionowym uniemożliwia połączenie trzech dróg jednocześnie

## Slide 17: Fronty - Przezierniki – kolejny filar ANDREX
Przezierniki kołnierzowe – wizjery przepływu
Przezierniki (wizjery przepływu) służą do wzrokowej kontroli przepływu substancji – cieczy i gazów w rurociągach. Pozwalają one sprawdzić działanie i wydajność pracy konkretnych urządzeń i systemów. Za pomocą wizjera zaobserwujesz przebieg procesów technologicznych.
Dostępne są przezierniki, które posiadają wskaźniki przepływu w formie zabudowanych wewnątrz ruchomych elementów pozwalających na obserwację przepływu gazów i przezroczystych płynów.

## Slide 18: Pompownie technologiczne
Przykład zastosowania:
Kurki kulowe odcinające - jednoczęściowe
Zmniejszenie ilości połączeń
- zmniejszenie emisji
- bezpieczeństwo

## Slide 19: Pompownie c.d

## Slide 20: Pompownie technologiczne

## Slide 21: Pompownie technologiczne
Przykład zastosowania:
Kurki kołnierzowe – długa zabudowa
Kurki między-kołnierzowe – krótka zabudowa
Przezierniki
Materiały promocyjne Baza Paliw Sp. z o.o. , Źródło: https://www.bazapaliw.pl/

## Slide 22: Pompownie technologiczne
Przykład zastosowania
Kurki między-kołnierzowe – krótka zabudowa
Kurki z napędami elektrycznymi

## Slide 23: Zbiorniki armatura odcianąjąca
Źródło: komunikaty prasowe PERN, https://www.pern.pl
Przykład zastosowania:
Kurki jednoczęściowe
Dużych rozmiarów- do DN300
Armatura dwukierunkowa:
- dla przepływu medium
- dla pozycji zamkniętej (szczelności odcięcia);
Pozwalająca na montaż rurociągów odprowadzających jak i doprowadzających, bez możliwości błędnego montażu

## Slide 24: Zbiorniki - armatura odcinająca z kolumnami
Armatura odcinająca z kolumnami
Możliwość zastosowania kurków wewnątrz zbiornika
Przykład
kurek kulowy z kolumną 9m

## Slide 25: Zbiorniki podziemne
Przykład
Kurki jednoczęściowe
Zmniejszenie połączeń
- zmniejszenie emisji
- bezpieczeństwo
Zastosowanie kolumn (przedłużenia elementów sterujących pracą organu zamykającego)
- umożliwiających ręczne sterowanie kurkami z podestów

## Slide 26
KURKI KULOWE
DO ZESPOŁÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH
Zawory trójdrogowe - systemy zabezpieczeń

## Slide 27
Zawory trójdrogowe - systemy zabezpieczeń

## Slide 28
Kurki kulowe z instalacją By-pass
Pozostałe zastosowania

## Slide 29: Zawory kulowe sterowane / z elementami automatyki
Kurki wyposażone w:
+ napęd elektryczny
+ jednostkę fail safe
Jednostka fail safe FQM firmy AUMA stanowi niezawodne rozwiązanie napędowe do awaryjnego otwierania lub zamykania armatur również bez użycia prądu elektrycznego. Wymagany w sytuacji awaryjnej moment obrotowy zapewnia mechanicznie energia skumulowana w pakiecie sprężyn.

## Slide 30: Instalacje Ppoż
Przykład
Kurki kulowe sterowane ręcznie lub napędem elektrycznym
Kurki odporna na wodę oraz środki gaśnicze – pianotwórcze

## Slide 31: Usługi dodatkowe – serwis
Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

## Slide 32: Usługi dodatkowe – regeneracja armatury
ZAKRES PRAC
Diagnostyka problemu
Demontaż
Wymiana uszczelek
Polerowanie, docieranie elementu dociskowego
Uzupełnianie
Montaż
Próby szczelności
Malowanie

## Slide 33: Kurki kulowe – zastosowania nietuzinkowe

## Slide 34: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Instalacje procesowe na terenie LERG Pustków